| Автор – разработчик: педагог-организатор ОТиДПТ ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО Смирнов Аркадий Александрович Адрес: Н.Новгород, пр. Гагарина, 100 Телефон: (831) 465-14-43, 464-31-00 Электронная почта: metodotdel@mail.ru, otidpt@rambler.ru | ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» Технологическая карта по изготовлению авиамодели Разработчик: педагог-организатор Смирнов А.А. Нижний Новгород 2013г. |
| --- | --- |
| Инструменты и материалы: ножницы; нож канцелярский клей ПВА; измерительная линейка; пенопласт толщиной 3 и 6 мм; рейка из древесины 3х6 мм и длинной 270мм; дробь свинцовая D3мм карандаш; брусок с наждачной бумагой; булавки; груз. |  |
|  | Технологическая карта. № Последовательность операций эскиз инструмент материал Подготовка к изготовлению модели планера Карандаш, линейка измерительная, ножницы, нож канцелярский, брусок с наждачной бумагой, булавки, груз. Пенопласт толщиной 3 и 6 мм, рейка из древесины 3х6 мм и длинной 270мм, клей ПВА, дробь свинцовая D3мм 1 Изучаем чертеж Приложение 1 Вырезаем шаблоны частей и деталей планера Приложение 2 Ножницы или нож канцелярский 2 Наносим контуры частей и деталей планера на материал Карандаш, линейка измерительная Пенопласт толщиной 3мм, пенопласт толщиной 6мм 3 Вырезаем части и детали планера (крыло, стабилизатор, киль, детали для фюзеляжа) и обрабатываем их кромки Нож канцелярский, линейка измерительная, брусок с наждачной бумагой Пенопласт толщиной 3мм, пенопласт толщиной 6мм |
| 4 Сборка носовой части фюзеляжа Груз Клей ПВА 5 Сборка хвостового оперения (состыковываем стабилизатор и киль) Клей ПВА 6 Разделяем крыло на три части (центроплан, левое и правое ушки) и состыковываем ушки с центропланом в соответствии с чертежом. Нож канцелярский Клей ПВА 7 Сборка фюзеляжа (состыковываем носовую часть и хвостовую балку)* Булавки Клей ПВА 8 Сборка планера (крепление к фюзеляжу крыла и хвостового оперения) Булавки Клей ПВА | 9 Сборка планера (крепление к фюзеляжу крыла и хвостового оперения) Булавки Клей ПВА 10 Для доступа в загрузочную камеру делаем загрузочное отверстие Любой острый предмет диаметром не менее 3мм и не более 5мм 11 Балансировка планера (помешаем дробь в загрузочную камеру) Дробь свинцовая D 3мм Модель должна быть уравновешена в отметке 50% ширины крыла! * рейка для хвостовой балки выполнена из древесины сечением 6х3 мм. заготавливается педагогом |